## Slide 1: 〇 めあて
トランジスタを使った、電気回路を
つくろう。
電気回路について学習する。
（センサを使用した電気回路）

## Slide 2
人感センサ付きLED電球
温度センサ

## Slide 3
人感センサ付き
LED電球
●長所
・消費電力が小さい（８Wｈ）
・10年以上交換不要
・玄関に設置した場合、
防犯対策になる
暗い時も鍵穴がわかる
●短所
・値段が高い
・常に電源がＯＮになっている
（待機電力を消費している）

## Slide 4
９V
１０ｋΩ
ブザー
トランジスタ
Ｂ
Ｃ
Ｅ
トランジスタの役割（前時の復習）
・増幅の役割
・スイッチの役割
ベース電流が流れないと、
コレクタ電流は流れない
ベース電流が流れると，
ベース電流の数倍から百倍以上の量で，コレクタ電流が流れます。
Ｅ・・・エミッタ
Ｃ・・・コレクタ
Ｂ・・・ベース

## Slide 5
羽のない扇風機の仕組み
スリットから出る風力の
１５倍以上の風が起こる
（増幅）

## Slide 6
人感センサ付き電球を使った電気回路
・明るい時は反応せずに、
（ ）なると、電流を流す仕組み
・人の動きを で感知して、
電流を流す仕組み
次の２つの仕組みを、合わせもっています。
暗く
温度センサ
LED電球に似たモノを，毎日利用しています。
さて、そのモノとは何でしょうか？
正解は？
オートライト

## Slide 7
電子部品の役割
９V
１００ｋΩ
６８０Ω
ブザー
LED
トランジスタ
Ｂ
Ｃ
Ｅ
電源
(抵抗)
(抵抗)
電源・・・・電気を流す源
抵抗・・・・流れる電流を
調整する役割
ブザー・・音に変換する
LED・・・・・光に変換する
役割
役割
暗くなるとブザーが鳴る電気回路

## Slide 8
豆電球に、９Vの電圧で電気を流すと・・・
電圧１.５V時の
電球の明るさ
電圧４.５V時の
電球の明るさ
※，ワークシートの２の□に，予想を書き込みましょう。

## Slide 9
※，乾電池で，短絡の
実験（ガムの包み紙）
を行うと，どのような
ことが起こると考えら
れますか?
予想をワークシートに
書き込みましょう。

## Slide 10
電子部品の役割
９V
１００ｋΩ
６８０Ω
ブザー
LED
トランジスタ
Ｂ
Ｃ
Ｅ
電源
(抵抗)
(抵抗)
電源・・・・電気を流す源
抵抗・・・・流れる電流を
調整する役割
ブザー・・音に変換する
LED・・・・・光に変換する
役割
役割
電気回路に黄色の線の部分を追加

## Slide 11
９V
１００ｋΩ
ブザー
トランジスタ
Ｂ
Ｃ
Ｅ
９V
１００ｋΩ
ブザー
トランジスタ
Ｂ
Ｃ
Ｅ
流れない
抵抗は小さい
抵抗は大きい
●明るい時の，電流の流れ 抵抗小
流れにくくなる
●暗い時の，電流の流れ 抵抗大

## Slide 12
ワークシートの４ 回路図
９V
１００ｋΩ
６８０Ω
ブザー
LED
トランジスタ
Ｂ
Ｃ
Ｅ
１kΩ 100kΩ
・１ｋΩの場合
抵抗がやや小さいため
ベース電流は流れ
（ ）
ブザーが鳴（ ）
・100ｋΩの場合
抵抗が大きいため
ベース電流は流れ
（ ）
ブザーが鳴（ ）
ません
ます
らない
る

## Slide 13
実際のブレットボード
②１０番に配置してある
リード線を抜く
③１ｋΩ（茶黒赤金）を
１０番に配置する
①電源OFFにする
⑥１ｋΩ（茶黒赤金）を
１００ｋΩ（茶黒黄金）
に変更する
④電源をONにし
ブザーが鳴ならない
ことを確認する
⑤電源OFFにする
⑦電源をONにし
ブザーが鳴ること
を確認する
Ｂ
1kΩ
100kΩ

## Slide 14
CdSを取り付けてみましょう
②１０番に配置してある
リード線を抜く
③１ｋΩ（茶黒赤金）を
１０番に配置する
①電源OFFにする
⑥１ｋΩ（茶黒赤金）を
１００ｋΩ（茶黒黄金）
に変更する
④電源をONにし
ブザーが鳴ならない
ことを確認する
⑤電源OFFにする
⑦電源をONにし
ブザーが鳴ること
を確認する
Ｂ
1kΩ
100kΩ

## Slide 15
●人感センサ付き電球の仕組み
人感センサ付き電球
電源
抵抗
トランジスタ
Ｂ
Ｃ
Ｅ
CdS
温度センサ

## Slide 16
※ポイントは、
ベース電流を流す
タイミングです。
明るくなると、ブザーがなる電気回路
９V
６８０Ω
ブザー
LED
トランジスタ
Ｂ
Ｃ
Ｅ
明るい時，ベース電流を
流します。
暗い時，ベース電流を
流れないようにします。
CdS と 1kΩを
どこに設置するのか，
考えよう。
班でしっかり話し合ってから
実際の電気回路をつくるよう
にしてください。
短絡の危険性があります。

## Slide 17
ベース端子 の場所は，
ブレッドボードで考えると，
10列と22列になります。
回路図と実体図の位置関係（ヒント）
Ｂ
Ｃ
Ｅ

## Slide 18
※ポイントは、
ベース電流を流す
タイミングです。
暗くなるとブザーが鳴らなくなる電気回路
９V
６８０Ω
ブザー
LED
トランジスタ
Ｂ
Ｃ
Ｅ
明るい時，ベース電流を
流します。
暗い時，ベース電流を
流れないようにします。
CdS と 1kΩを
どこに設置するのか，
考えよう。
１ｋΩ
CdS

## Slide 19
回路は途中で切れないようにする
切れているので、
電流は流れません
M
電球は、回路が
切れているので、
電流は流れません
モーターには、
電流が流れます
例、懐中電灯の回路
例、扇風機の回路

## Slide 20
回路図
９V
１０ｋΩ
６８０Ω
ブザー
LED
トランジスタ
Ｂ
Ｃ
Ｅ